附件1：货物采购数量、参数要求

货物采购清单

| 序号 | 材料规格名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PE90（1.6Mpa）钢丝网骨架聚乙烯（PE）复合管 备注：最小钢丝公称直径0.5mm,聚乙烯外层最小壁厚2.0mm,内层壁厚不得小于管材壁厚的1/3,管材壁厚范围在6.5mm～8.0mm。（每根12米） | 米 | 1080 |
|  | PE160（1.6Mpa）钢丝网骨架聚乙烯（PE）复合管 备注：最小钢丝公称直径0.6mm,聚乙烯外层最小壁厚2.5mm,内层壁厚不得小于管材壁厚的1/3,管材壁厚范围在9.0mm～10.5mm。（每根12米） | 米 | 1080 |
|  | PE90电熔直接 | 只 | 90 |
|  | PE90电熔弯头（90°） | 只 | 50 |
|  | PE90×90电熔三通 | 只 | 30 |
|  | PE90电熔法兰头（含配套法兰片） | 套 | 20 |
|  | PE160电熔直接 | 只 | 30 |
|  | PE160电熔弯头（90°） | 只 | 30 |
|  | PE160×160电熔三通 | 只 | 30 |
|  | PE160电熔法兰头（含配套法兰片） | 套 | 20 |

备注：配件压力均为1.6Mpa.

钢丝网骨架聚乙烯（PE）复合管技术要求

（一）技术标准

1.产品执行标准：

GB/T  32439-2015《给水用钢丝增强聚乙烯复合管道》

2.工程执行标准：

CECS  181-2005《给水钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管管道工程技术规程》

（二）技术参数

PE90（1.6Mpa）钢丝网骨架聚乙烯（PE）复合管

最小钢丝公称直径0.5mm,聚乙烯外层最小壁厚2.0mm,内层壁厚不得小于管材壁厚的1/3,管材壁厚范围在6.5mm～8.0mm。（每根12米）

PE160（1.6Mpa）钢丝网骨架聚乙烯（PE）复合管

最小钢丝公称直径0.6mm,聚乙烯外层最小壁厚2.5mm,内层壁厚不得小于管材壁厚的1/3,管材壁厚范围在9.0mm～10.5mm。（每根12米）